家教机_H10_V1.02_Recovery恢复工具 操作说明

- 什么时候需要使用Recovery？

- 当机器需要升级时，可以使用最新版本的Recovery升级包升级系统。

- 当机器系统被破坏时，可以使用Recovery升级包恢复系统。

- 如何使用Recovery？

- 准备数据：从官网上下载最新“Recovery”升级包，下载后会是一个rar格式文件，请将此文件解压在电脑上，打开解压后生成的文件夹，拷贝“bbkupdate.zip”文件至TF卡根目录，并把TF卡插入机器内。

- 进入Recovery：关机状态下（此时不要插电源），同时按住机器的“音量＋”和“开/关键”开机，显示开机画面时再松手，当看到界面显示机器人时，代表进入Recovery成功。

- 手动升级：进入Recovery后，界面上方会显示“从TF卡升级系统”（默认选项）、“立即重启机器”两个选项，此时直接按开关键即可开始升级。

- 注意事项：

1、请保证机器电量充足（最好50%以上），升级过程中请勿断电、拔卡，否则容易破坏机器系统，导致无法正常启动，如遇此现象，请尝试重新恢复。

2、同时按机器“音量＋”和“开/关键”准备进入Recovery时，不要插电源，否则将不能正常进入Recovery模式，进入Recovery界面后再插电源充电。

3、本恢复工具会清理系统配置文件，但不会删除用户盘上（也就是机器上的D:本地磁盘）的数据。

4、本恢复工具不会备份应用数据，全部恢复为初始状态。

5、小机恢复完成后，会自动重启（约4～5分钟左右），请耐心等待。